## Slide 1: Ontwerpen (besturingsinstallatie) H1.1 Basis relaisschakelingen
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
1. Ik ben instaat om de omzetting van magnetisme naar elektriciteit uit te leggen.
2. Ik ben instaat om opbouw van het relais te benoemen.
3. Ik ben instaat om de werking van het relais te benoemen.
4. Ik ben instaat om de twee basisschakelingen te herkennen.

## Slide 3: Inhoudsopgave
1.1.1 Magnetisme in een stroom ader
1.1.2 Magnetisme door een luchtspoel
1.1.3 Magnetisme door een spoel met kern
1.1.4 Werking relais
1.1.5 Galvanische scheiding stroomkringen
1.1.6 Symbool relais
1.1.7 Werkstand en Ruststand
1.1.8 – 1.1.14 Reset dominante schakeling
1.1.15 – 1.1.21 Set dominante schakeling
1.1.22 Verwerking

## Slide 4: 1.1.1 Magnetisme in een stroom ader
  Enkele stroom ader (I)
  Klein magnetisch veld (B)
  Vuist regel
    Bepalen richting magnetisch veld

## Slide 5: 1.1.2 Magnetisme door een luchtspoel
  Enkele stroom ader (I)
  Wikkelingen (N)
  Vergroot magnetisch veld (B)
  Soloide (lucht spoel)

## Slide 6: 1.1.3 Magnetisme door een spoel met kern
  Enkele stroom ader (I)
  Wikkelingen (N)
  Magnetische kern
  Vergroot magnetisch veld (B)
  Er ontstaat een elektromagneet

## Slide 7: 1.1.4 Werking relais
  Spoel met Kern
  (Magnetische schakelaar (Intern)
  Verende schakelaar
I
B
Switch

## Slide 8: 1.1.5 Galvanisch gescheiden stroomkring
  Galvanisch gescheiden:
    Geen elektrische verbinding
  Twee gescheiden stroomkringen:
    Veilige spanning <48V
    Lichtnet 230V
    Krachtstroom 400V
    Laagspanning <1000V
    Hoogspanning >1000V
I1
I2

## Slide 9: 1.1.6 Symbool relais
  Stuurstroom:
    Aansturing met 1e stroomkring
    Aansturing met kleine spanning.
    Anker/Spoel aansluiting
    A1 & A2
  Hoofdstroom:
    In te schakelen 2e stroomkring
    In te schakelen apparaat
    Interne schakelaar
    Voedend contact (P-contact)
    Maakcontact (Normaly Open = NO)
    Verbreekcontact (Normaly Close = NC)

## Slide 10: 1.1.7 Ruststand en werkstand
  Geen stuurstroom:
    Ruststand
    Normaly Close (NC)
  Wel stuurstroom:
    Bekrachtiging
    Werkstand
    Normaly Open (NO)
Stuurstroom

## Slide 11: 1.1.8 Reset dominante schakeling (set)
  Stuurstroom:
  12V
  Drukknop (SET)
  Bekrachtig relais
  Wat kan ik er nu mee?

## Slide 12: 1.1.9 Reset dominante schakeling (contacten)
  Stuurstroom:
    12V
    Drukknop (SET)
    Bekrachtig relais
  Hoofdstroom:
    230V
    Interne schakelaar bediend
    Gesloten stroomkring
    Lamp gaat branden
  Wat als ik de drukknop SET loslaat?

## Slide 13: 1.1.10 Reset dominante schakeling (geheugen)
  Stuurstroom:
    12V
    Drukknop (SET)
    Bekrachtig relais
    Interne schakelaar bediend
    Drukknop losgelaten
    Interne schakelaar bekrachtigd nu relais
  Hoofdstroom:
    230V
    Interne schakelaar bediend
    Gesloten stroomkring
    Lamp gaat branden
  Hoe krijg ik nu de lamp uit?

## Slide 14: 1.1.11 Reset dominante schakeling (reset)
  Stuurstroom:
    12V
    Interne schakelaar bekrachtigd nu relais
    Geheugenstand (overneemcontact)
    Verbreek verbinden tussen relais -
    en interne schakelaar
    Drukknop (RESET)
  Hoofdstroom:
    230V
    Interne schakelaar niet bediend
    Geen gesloten stroomkring
    Lamp gaat uit
  Welk relais heb ik nodig?

## Slide 15: 1.1.12 Reset dominante schakeling (relais keuze)
  Relais moet bevatten:
    1 Ankerspoel
    2 interne contacten (minimaal)

## Slide 16: 1.1.13 Reset dominante schakeling (begrip)
  SET en RESET drukknoppen beide tegelijkertijd ingedrukt.
  RESET functie overwint.

## Slide 17: 1.1.14 Reset dominante schakeling (voorbeelden)

## Slide 18: 1.1.15 Set dominante schakeling (set)
  Stuurstroom:
  12V
  Drukknop (SET)
  Bekrachtig relais
  Wat kan ik er nu mee?

## Slide 19: 1.1.16 Set dominante schakeling (contacten)
  Stuurstroom:
    12V
    Drukknop (SET)
    Bekrachtig relais
  Hoofdstroom:
    230V
    Interne schakelaar bediend
    Gesloten stroomkring
    Lamp gaat branden
  Wat als ik de drukknop SET loslaat?

## Slide 20: 1.1.17 Set dominante schakeling (geheugen)
  Stuurstroom:
    12V
    Drukknop (SET)
    Bekrachtig relais
    Interne schakelaar bediend
    Drukknop losgelaten
    Interne schakelaar bekrachtigd nu relais
  Hoofdstroom:
    230V
    Interne schakelaar bediend
    Gesloten stroomkring
    Lamp gaat branden
  Hoe krijg ik nu de lamp uit?

## Slide 21: 1.1.18 Set dominante schakeling (reset)
  Stuurstroom:
    12V
    Interne schakelaar bekrachtigd nu relais
    Geheugenstand (overneemcontact)
    Verbreek verbinden tussen relais -
    en interne schakelaar
    Drukknop (RESET)
  Hoofdstroom:
    230V
    Interne schakelaar niet bediend
    Geen gesloten stroomkring
    Lamp gaat uit
  Welk relais heb ik nodig?

## Slide 22: 1.1.19 Set dominante schakeling (relais keuze)
  Relais moet bevatten:
    1 Ankerspoel
    2 interne contacten (minimaal)

## Slide 23: 1.1.20 Set dominante schakeling (begrip)
  SET en RESET drukknoppen beide tegelijkertijd ingedrukt.
  RESET functie overwint.

## Slide 24: 1.1.21 Set dominante schakeling (voorbeelden)

## Slide 25: 1.1.22 Verwerking